## Slide 1: 综合课程设计 第三讲 AWR Microwave Office的使用
东南大学 毫米波国家重点实验室
State Key Laboratory of Millimeter Waves
2020年 3月11日

## Slide 2
回顾

## Slide 3
微带线的结构：厚度为H的介质基片上制作宽度为W、厚度为T、长度为L的导体带；基片有接地板。
微带线

## Slide 4
散射矩阵与S参数
为N端口入射电压波的幅度
为N端口反射电压波的幅度
采用散射矩阵将
联系起来
S参数

## Slide 5
散射矩阵与S参数
端口2匹配时，端口1的反射系数；
端口2匹配时，端口1到端口2的传输系数； 端口1匹配时，端口2的反射系数；
端口1匹配时，端口2到端口1的传输系数；
1
2

## Slide 6
电路S参数的仿真

## Slide 7
掌握微波平面电路（微带线）的设计流程
等效电路仿真（原理图仿真）
平面3D电磁场仿真（距量法）
设计基于四分之一波长阻抗变换器的带阻滤波器
掌握微带线的定义和特征参数计算方法
掌握电路线性仿真、优化的方法
掌握仿真数据（S参数）曲线的绘制方法
课堂练习
采用四分之一波长微带线进行阻抗变换
采用Extraction流程进行电磁仿真

## Slide 8
AWR Design Environment
Microwave Office作为集成仿真环境，提供原理图输入、版图生成等功能，通过统一端口调用各种仿真器。
Visual System Simulator（VSS）
APLAC HB Simulator 非线性仿真器
AXIEM Planar EM Simulator（MOM）
Analyst 3D EM Simulator（FEM）
AWR Connected （第三方接口）

## Slide 9
直通状态
并联 终端开路
的微带线后
3GHz频点处存在最强阻带

## Slide 10
S参数仿真的关键点

## Slide 11
介质板材参数的定义
端口的定义
电路版图中不连续性元件的添加

## Slide 12
微带线的不连续性举例

## Slide 13
Microwave Office软件的使用

## Slide 14
菜单栏
项目、元件浏览器
工作区

## Slide 15
保存项目并命名

## Slide 16
设置项目参数

## Slide 17
设置项目仿真频率

## Slide 18
添加原理图，并命名

## Slide 19
定义介质板材料参数：
Er=4.5
H=0.8 mm
T=0.035 mm
Tand=0.02
1
2
3
将图标拽入工作区

## Slide 20
添加两段微带线
1
2
3

## Slide 21
添加一段终端开路的微带线

## Slide 22
添加不连续性元件，T型结
1
2

## Slide 23
添加两个端口并连线
定义端口阻抗

## Slide 24
使用TXLINE计算
微带线尺寸

## Slide 25
1
2
3

## Slide 26
将微带线尺寸更新

## Slide 27
设置仿真数据输出方式

## Slide 28
设置仿真参数，输出数据曲线等
输出S21曲线

## Slide 29
开始仿真

## Slide 30
仿真结果

## Slide 31
输出S11曲线

## Slide 32
添加标记

## Slide 33
约有1/1000的能量从1端口传送到2端口

## Slide 34
对电路参数进行动态调整

## Slide 35
进行动态调整
选择要调整的参数
1
2

## Slide 36
设置参数调整的范围

## Slide 37
课堂练习：
假设负载为30欧姆，工作频率为2.5GHz，请用
Microwave Office原理图仿真工具，设计一个
四分之一波长的微带线阻抗变换器，并仿真
S11参数。介质板采用FR4，板材厚度：0.8mm，
损耗角正切：0.02，微带线厚度：0.035mm，
微带线材料：copper，电导率：5.88E+07

## Slide 38
电磁场仿真

## Slide 39
问题：如何采用电磁场（版图仿真）进行验证？
1）子电路方式 2） Extraction方式

## Slide 40
Extraction 流程将物理电磁仿真与电路原理图仿真结合在一起，在进行版图验证时十分方便、可靠。
只要设置正确，整个流程由软件自动完成。

## Slide 41
Extraction 流程的限制：
只能对电路原理图中有Layout的元件进行提取，导入的和自己绘制的结构不能提取。
在提取操作之前，必须把原理图对应的Layout调整好，并添加Extraction Port。同时保证以下控件设置正确。
定义电磁场仿真所用的板材参数，软件自动调用
添加Extraction控制组件

## Slide 43
提取的用于电磁场仿真的EM文档名字
Extraction控件名称
使用的电磁仿真器名称
用于电磁仿真的介质板定义

## Slide 44
添加材料的
定义

## Slide 45
添加微带线介
质层的定义

## Slide 46
添加微带线金
属导线材料的
定义

## Slide 47
设置layout层
与EM仿真层
的映射，以及
走线的金属材
料

## Slide 48
双击需要提取参数的电路元件，
选择Enable，Group name选择Extraction控件的名称

## Slide 49
可以使能Extraction，进行电磁仿真。也可以关闭Extraction，进行电路仿真

## Slide 50
进入Layout视图

## Slide 51
在Layout视图中加入Extraction端口

## Slide 52
电路仿真
采用Extraction的混合仿真